## Slide 1
6. 彩色图像处理
颜色基础
颜色模型
伪彩色处理
全彩色图像处理基础
颜色转换
平滑和锐化
基于颜色的图像分割

## Slide 2
•
•
强大的描述子，常常简化场景中目标的识别和提取
人能够轻松分辨数千个颜色阶和强度，而仅能分辨几十个灰阶
两个主要的领域:
•
•
全彩色处理: 例如. 通过彩色摄像机或者彩色扫描仪获取图像
伪彩色处理: 给特定的灰度或者灰度范围配置颜色
一些灰阶方法能够直接应用到彩色图像
使用颜色的动机:
6. 彩色图像处理

## Slide 3
6.1 颜色基础

## Slide 4
人眼对颜色的感受
锥状体能分为3个基本感应类别: (粗略地)红、绿和蓝
~65%对红光敏感, ~33%对绿光 和 ~2% 对蓝光 (但是更敏感)
颜色可以看作基础颜色的不同的组合: 红、绿、蓝
基于 CIE* (1931), 波长: 蓝 = 435.8nm, 绿色 = 546.1nm, 红色 = 700nm
* CIE =国际照明委员会
6.1 颜色基础

## Slide 5
颜色的特性:
• Brightness亮度: 包含强度的无色概念
• Hue色调: 在混合光波中与主波长相关的属性
• Saturation饱和度: 指相对的纯度或者一种色调混合的白光量
(纯光谱颜色是完全饱和的; 例如. 粉红色 (红色和白色) 是低饱和度, 饱和度是与混合的白光量成反比例的)
色调和饱和度 = 色度
颜色可以用亮度和色度来表征
6.1 颜色基础

## Slide 6
三刺激值 = 组成特定颜色所需要的红色 (X), 绿色 (Y) 和蓝色(Z) 的量.
一个颜色能由其三色系数确定:
NB:
6.1 颜色基础

## Slide 7
另外一个确定颜色的方法:
CIE 色度图:
显示颜色组成作为x (红色)和y (绿色)的函数
对于任意的x 和 y: 可以得到z (蓝色) :
光谱纯色 (完全饱和):边界
内容:
62% 绿色
25% 红色
13% 蓝色
6.1 颜色基础
3基色等分量 (CIE标准白)

## Slide 8
RGB显示器产生的典型颜色范围 (色域) :
s高质量彩色打印设备的色域
6.1 颜色基础

## Slide 9
RGB显示器产生的典型颜色范围 (色域):
6.1 颜色基础
sRGB、adobeGB和超高清电视（UHDTV）色域比较

## Slide 10
6.2 颜色基础
• 也称作: 颜色空间或者颜色系统
• 目的: 方便用一些“标准”方式来规定颜色
• 颜色模型 = 一个坐标系统规范，以及某个子空间，子空间中任何一个颜色可以用单个点 表示
广泛应用的面向硬件的模型:
• RGB (红、绿和蓝), 面向彩色显示器和视频摄像机
• CMY (青, 品, 黄) 和CMYK (CMY+Black) ，面向彩色打印机
• HSI (色调, 饱和度, 灰度)

## Slide 11
6.2.1 RGB 颜色模型
• 每个颜色以其基础光谱成分红、绿和蓝显示
• 模型基于笛卡尔坐标系统
• 颜色子空间 = 立方体
• RGB 基色值: 位于3 相对顶点上(+ 二次色在 3 个另外的顶点上)
• 黑色在原点, 白色在相对的顶点上
约定: 所有颜色值归一化=> 单位立方体并且所有R,G,B颜色值在[0,1]
灰度级

## Slide 12
在RGB空间用来表示每个像素的比特数 = 像素深度
例子: RGB 图像，其中每个红、绿和蓝图像是8-比特图像
每个 RGB颜色像素 (例如. (R,G,B)三元组) 称为有24比特深度(全彩色图像)
一个24比特 RGB 图像中的总的颜色数: (28)3 = 16,777,276
6.2.1 RGB 颜色模型

## Slide 13
NB: 获取图像 = 相反的过程:
分别用3个红，绿和蓝透镜传感器(e.g.三 -CCD 传感器)
6.2.1 RGB 颜色模型

## Slide 14
Bayer 马赛克
对角马赛克
列式马赛克
彩色图像获取: 单色CCD和Bayer透镜马赛克
6.2.1 RGB 颜色模型

## Slide 15
“去马赛克化”: 在组合图像上内插缺省像素的值
例子:
• 双线性去马赛克化:
6.2.1 RGB 颜色模型

## Slide 16
其他办法 :
• 最近邻法
• 中值滤波器法去马赛克
• 恒色调角去马赛克
• 梯度检测去马赛克
• 通过拉普拉斯自适应插值
“去马赛克化”
6.2.1 RGB 颜色模型

## Slide 17
6.2.2 CMY 和 CMYK颜色模型
CMY: 青、品和黄 (光的二次色, 或者颜料的基本色)
• 大多数设备需要输入的CMY数据 表示沉积到纸张上的彩色颜料
例如彩色打印机和复印机
• RGB 到 CMY转换:
假设归一化的颜色值)
等量的青、品和黄 =>黑色, 但是实际上看上去为模糊棕色
=> 为了得到真正的黑色(打印中的支配颜色)，第4种颜色, 黑色, 被添加
=> CMYK 模型 (CMY + Black)

## Slide 18
6.2.3 HSI 彩色模型
RGB 和CMY 模型: 直接地 +理想地适合于硬件实现
+ RGB 系统非常匹配人眼的感知能力
但是, RGB 和 CMY 并不能很好适用于描述人类实际解释的颜色
人类对彩色对象的观察描述为色调Hue、饱和度Saturation 和明度Brightness
(或者强度 Intensity)
• Hue 色调 : 描述一个纯色(纯黄、橘色或红色)
• Saturation 饱和度 : 给出被白色光冲淡程度的测量
• Brightness 明度 : 主观描述实际不能测量. 包含强度的无色的概念
=>强度 (灰阶), 可测量
=> HSI (色调, 饱和度, 强度) 彩色模型
(或者HSL: 亮度, HSB: 明度, HSV: 值)

## Slide 19
6.2.3 HSI 颜色模型
强度沿着在RGB立方体连接白和黑色的线
决定任一颜色点的强度分量: 穿过一个垂直于强度轴且包含该颜色点的平面
. 这个平面与轴的交点就是归一化的强度值
饱和度(纯度) 为一个颜色距离强度轴的距离的函数 (在轴上, 饱和度= 0, 灰色点)
强度轴

## Slide 20
颜色平面, 垂直于强度轴:
6.2.3 HSI 颜色模型

## Slide 21
HSI颜色模型基于:
三角形颜色平面
圆形颜色平面
6.2.3 HSI 颜色模型

## Slide 22
从RGB 变换到HSI
给定像素的RGB 归一化 色调角H :
式中
饱和度H:
强度I :
NB: RGB值归一化到 [0,1],
θ值是参考HSI空间中红色轴
6.2.3 HSI 颜色模型

## Slide 23
H
• RG 扇区 (0
• GB 扇区 (120
H
120 ):
240 ):
从HSI 转换到 RGB
感兴趣的三个区域:
6.2.3 HSI 颜色模型

## Slide 24
• BR 扇区 (240
H
360 ):
• 然后归一化 H:
从HSI 转换到 RGB
6.2.3 HSI 颜色模型

## Slide 25
RGB 24-比特颜色立方体
相应的 HSI 值
=>
色调
饱和度
强度
从 HSI 转换到 RGB
6.2.3 HSI 颜色模型

## Slide 26
RGB原色和二次色
S
H
I
操作 HSI 分量图像
6.2.3 HSI 颜色模型

## Slide 27
H
I
S
RGB
图像
操作 HSI 分量图像:
S
I
原图像
修改后的 HSI image
I
6.2.3 HSI 颜色模型
H

## Slide 28
6.2.4 L*a*b* 模型
颜色管理系统 (CMS)的例子:
CIE L*a*b* 模型, 或CIELAB:
式中:
XW, YW and ZW为参考白的三刺激值

## Slide 29
•
•
•
色度的 (颜色的感知匹配则编码相同）
感知均匀的 (不同色调上的色差感知上是均匀地)
设备无关的
其他特性:
•
•
•
•
不是直接可显示的形式
色域包含整个可见光谱
能够准确地表示任何显示器、打印机或输入设备的颜色
类似HSI, 是强度（用亮度L*表示）和颜色（a*表示红-绿，b* 表示绿-蓝）
的最佳解耦器
L*a*b* 颜色空间是:
6.2.4 L*a*b* 模型

## Slide 30
6.3 伪彩色图像处理
6.3.1 灰度分层
灰度（有时称作密度）分层和颜色编码技术是一种伪彩色图像处理.如果一幅图像用3-D函数解释, 分层方法看上去就是放置平行于图像坐标平面的平面; 每个平面“切割”相交区域. 图6.18 显示用经过 f(x,y)=li 的平面将图像函数分割为两层.

## Slide 31
6.3.1 灰度分层

## Slide 32
6.3.1 灰度分层
例子1

## Slide 33
6.3.1 灰度分层
例子2

## Slide 34
6.3.2 灰度到彩色变换
根本上说, 这种方法的思想是对任何输入像素的灰度进行三个独立的变换.
三个结果分别输入彩色电视显示器的红、绿和蓝色通道

## Slide 35
6.3.2 灰度到彩色变换

## Slide 36
6.3.2 灰度到彩色变换

## Slide 37
6.3.2 灰度到彩色变换

## Slide 38
6.3.2 灰度到彩色变换

## Slide 39
6.4 全彩色图像处理基础
全彩色图像处理方法主要分为两类.
（1）分别处理各图像分量，然后从各处理后的图像合成处理后的彩色图像
（2）直接处理彩色像素. 因为全彩色图像至少有3个分量，因此彩色像素是向量。

## Slide 40
•
•
分别处理各图像分量
=>合成处理后的彩色图像
直接处理彩色像素（向量）
RGB颜色空间中的向量:
2个主要类别:

## Slide 41
1.
2.
处理同时适用于向量和标量
对向量每个分量的运算独立于其他分量
全彩色图像处理基础
各分量图像处理和基于向量处理等价如果 :

## Slide 42
输入图像的颜色
输出图像
例： RGB 或 HSI: n=3.
CMYK: n=4
一组变换或者颜色映射函数
6. 5 彩色变换
6.5.1 公式
(处理后) 颜色
基本变换:
定义在点 (x,y)空间领域上的运算

## Slide 43
6.5.1 公式

## Slide 44
例子: 修改全彩色图像的灰度:
在HSI:
在RGB:
在CMY:
6.5.1 公式

## Slide 45
6.5.2 颜色补色
在颜色环上直接相对的色调= 补色
补色类似于灰阶负片 (节 3.2.1)
可以用于增强包含在暗区的细节

## Slide 46
6.5.2 颜色补色

## Slide 47
•
•
显示感兴趣的颜色, 或者:
使用颜色定义的区域作为蒙版
如果感兴趣的颜色被宽度为W的立方体（或者超立方体）包围，并且中心的典型（例如：平均）颜色有分量（a1, a2,…, an）
那么:
=> 突出围绕典型色的颜色，通过强制变换其他颜色到参考颜色空间的中点 (例如. 在RGB颜色空间中性灰: (0.5,0.5,0.5))
6.5.3 彩色分层
突出颜色的特定范围，以从环境中分离目标

## Slide 48
=>
6.5.3 彩色分层

## Slide 49
6.5.4 色调和彩色校正
这些变换的有效性最终要通过打印来判别
但是在显示器上进行开发、精调和评估
需要维持使用的显示器和最终的输出设备之间高度的颜色一致性
设备无关的颜色模型，联系显示器和输出设备的色域

## Slide 50
对比度增强
Cf. 幂律变换
例子1. 色调变换
校正三个普通色调不平衡的典型变换:

## Slide 51
例子2.彩色平衡
• 目标: white移动给定图像的白点接近纯白(R=G=B)
•强烈彩色照明的例子: 白炽灯室内照明
(=> 黄色或者橘色色调)
• NB: 使用白色可能并不总是个好主意

## Slide 52
分析 (分光光度计)图像中一个已知颜色
当存在白色区域: 精确的视觉评估也是可能的
另外的例子: 皮肤的色调
例子2. 彩色平衡

## Slide 53
6.5.5 直方图处理
例子: 在HSI颜色空间进行直方图均衡化

## Slide 54
6.6 平滑和锐化
6.6.1 彩色图像平滑
: 在RGB图像中(x,y) 的领域坐标
在改领域内平均 RGB分量向量:
可以在每个颜色平面上执行（与用RGB向量平均相同）

## Slide 55
G
B
RGB
R
例子
6.6.1 彩色图像平滑

## Slide 56
H
S
I
例子
RGB
6.6.1 彩色图像平滑

## Slide 57
例子
平滑每个RGB
6.6.1 彩色图像平滑

## Slide 58
6.6.2 彩色图像锐化
在RGB, 向量c 的拉普拉斯变换:
=> 可以在每个分量图像上分别计算

## Slide 59
色调
饱和度
二进制饱和度蒙版
(阈值=最大值的10% )
强度
蒙板* 色调图像
典型地: 在色调图像上分割
原图像
6.7 基于颜色的图像分割
6.7.1 在HSI颜色空间进行分割
例子:

## Slide 60
6.7.2 在RGB颜色空间分割
给定一组感兴趣的样品颜色点，得到一个“平均”颜色进行分割:
=>RGB向量a
分割: 每个RGB像素分类，按照颜色是否在指定的范围内，在RGB颜色空间内，颜色 z 与 a 相似，如果它们之间距离小于指定的阈值
欧几里得距离:
分割标准:

## Slide 61
Euclidean
distance
Generalized
distance
Boundingbox
6.7.2 在RGB颜色空间分割
距离测度的一般表达式:
(曼哈顿距离)
式中 C是我们希望分割的典型颜色样本的协方差矩阵

## Slide 62
1.
2.
计算在方框内颜色点的平均向量a以及红色、绿色和蓝色的标准偏差δ
边界盒以 a为中心, 沿着RGB轴上尺寸为1.25δ
例子:
6.7.2 在RGB颜色空间分割